РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ- ВОЗДУХОДУВКА Farmate 3WF3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3WF-3

3WF-3A

3WF-2.6

3WF-2.6A

Предупреждение пользователям

- Двигатель работает на топливной смеси. Соотношение бензина и масла определяется в соответствии с правилами использования масла, марка бензина 93, масло моторное для двухтактных двигателей (строго запрещается использовать иные марки масел).

- Двигатель должен отрабатывать без нагрузки по 3-5 минут после старта и перед остановкой. Строго запрещается запускать двигатель на высоких оборотах без нагрузки чтобы избежать повреждения частей двигателя и получения травм. Также строго запрещается резко останавливать двигатель на высоких оборотах.

- Во избежание воспламенения, во время заправки двигатель должен быть остановлен и находиться далеко от источников огня. Курение строго воспрещается!

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое описание	 (1)

Применение		 (2)

Основные характеристики	 (2)

Сборка для различных рабочих режимов	 (2)

Включение	 (5)

Опрыскивание/Опыление	 (7)

Техника безопасности	 (8)

Неполадки и их решение	 (9)

Техническая эксплуатацияи хранение в течение длительного времени	 (13)

Приложение: Рисунки.

Техническое описание

| Наименование Характеристика | 3WF-3 | 3WF-3A | 3WF-2.6A | 3WF-2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий вес (кг) | 11 | 11.5 | 11 | 10.5 |
| Ёмкость бака (л) | 14 или l6 | 20 или 26 | 20 или 26 | 14 или 20 |
| Скорость истечения вещества | Жидкость для распыления (л/мин) | ≥4 | ≥4 | ≥2.3 | ≥2.3 |
|  | Порошок (кг/мин) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Дальнобойность (м) | ≥11 | ≥11 | ≥12 | ≥12 |
| Объемное отношение бензин – моторное масло в топливной смеси | Определяется в соответствии с правилами использования масла |
| Скорость вращения вентилятора (об/мин) | 7500 | 7500 | 6500 | 6500 |
| Модель двигателя | 1E40FP-3Z | 1E40FP- 32 | 1E40FP-3Z | 1E40FP- 3Z |
| Способ зажигания | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Стартер | Барабанный стартер | Барабанный стартер | Барабанный стартер | Барабанный стартер |
| Способ останова | Полное перекрытие топливной дроссельной заслонки | Полное перекрытие топливной дроссельной заслонки | Полное перекрытие топливной дроссельной заслонки | Полное перекрытие топливной дроссельной заслонки |

Применение

Ранцевый опрыскиватель-воздуходувка – это мобильное, легко приспосабливаемое и высокоэффективное устройство для защиты растений. Оно подходит для профилактики заболеваний растений и борьбы с вредителями на больших плантациях плодовых деревьев, полях хлопка, пшеницы и т. д. Оно также может применяться для обработки растений гербицидами, оздоровления популяции, предотвращения эпидемий, распыления гранулированных удобрений и гранулированных химикатов. Этот аппарат также может применяться для тушения очагов возгорания.

Основные характеристики

1.    Все детали устройства изготовлены из пластмассы, и оно имеет малый вес.

- Устройство сконструировано по оригинальному проекту. Детали, находящиеся в контакте с химическими веществами изготовлены из упрочнённых пластмасс или нержавеющей стали, таким образом они не подвержены коррозии и долгосрочны в эксплуатации.

- Размеры входного раструба бака для химикатов велики, так что бак с легкостью можно заполнять веществами напрямую через отверстие.

- Габариты нижней части конструкции больше верхней, центр тяжести устройства приземлен, что делает его устойчивым.

- Барабанный стартер двигателя модифицирован, им легко пользоваться. Предусмотрена система защиты от компонентов с высокой температурой, так что устройство безопасно в эксплуатации.

- Шланг соединяется с корпусом вентилятора при помощи заворачивающегося сочленения, его легко использовать. Шланг долговечен в использовании.

Сборка для различных рабочих режимов

- Сборка для распыления.

- Открутите две крыльчатые гайки с бака для химикатов и разберите бак. Смените насадку для опыления на насадку для распыления жидкостей, затем соберите бак и завинтите крыльчатые гайки как указано на рис.1.

Рис. 1.

1. Гайка		2. Насадка для опыления.

- Сборка бака для химикатов

Снимите нижнюю крышку кожуха бака для химикатов, замените ее на стягивающий колпачок, соединяющийся с резиновой трубкой (не забудьте надеть уплотнительное кольцо, как изображено на Рис.3). Присоедините колпачок к резиновой трубке как изображено на Рис. 2.

Рис. 2

1. Регулирующая шайба. 2. Крышка 3. Фильтр 4. Трубка 5. Резиновая трубка. 6.Нижняя крышка 7. Выпускное отверстие.  8. Распыляющая шайба.

1. Уплотнительная шайба. 2.Штуцер. 3.Стягивающий колпачок.

Рис. 3

- Соедините орошающую трубу с устройством как показано на Рис. 4.

l. Зажим (A) 2. Зажим (B) 3. Пластиковая трубка. 4. Рукоятка 5. Коленчатый патрубок. 6. Пластиковая трубка.7. Выпускная форсунка. 8.Шланг. 9. Трубка.

- Сборка для опыления.

Снимите бак для химикатов, снимите внутреннюю резиновую трубку, внешнюю резиновую трубку, сетчатый фильтр на всасывающей линии, распыляющую шайбу, стягивающий колпачок и соединительную муфту, смените нижнюю крышку бака и подсоедините распыляющую трубку как показано на Рис. 5 и 6.

Рис. 5.

1. Зажим. 2. Шланг. 3. Соединительная муфта. 4. Соединительная трубка. 4. Распыляющая трубка.

Рис. 6.

1. Зажим (B). 2. Штуцер. 3. Изогнутая трубка. 4. Соединительная трубка. 5. Г-образная-трубка. 6. Вильчатая трубка.

- Сборка, предотвращающая образование статических зарядов.

Опыление или распыление гранулированных веществ могут вызывать образование электростатического заряда. Этот эффект определяется такими факторами, как тип распыляемого вещества, температура воздуха, влажность воздуха и т. д. Для предотвращения образования статических зарядов, пожалуйста, используйте насадку безопасности. Когда воздух становится сухим, образование статических зарядов увеличивается, в частности когда используется длинная мембранная трубка для опыления и распыления порошков, обычно образуется статический заряд. Пожалуйста, уделяйте этому внимание.

Сборка по схеме Рис. 7.

Один конец насадки безопасности воткните в инжекционную трубку так, чтобы она имела свободный ход и касалась земли. Другой конец соедините с проводящим проводом, затем закрепите провод и насадку безопасности на изогнутой трубке винтом.

Рис. 7.

Включение

- Проверка

  - Проверьте наличие свечи зажигания и т. д.

  - Проверьте, не закрыто ли вентиляционное отверстие, это может привести к перегреву во время работы.

  - Проверьте, нет ли загрязнения на фильтре во избежание низкой тяги и растраты топлива из-за качества поступающего газа.

  - Проверьте, что зазор в свече зажигания составляет 0.6- 0.7 мм.

  - Потяните за стартер 2 - 3 раза для того, чтобы убедиться, что двигатель работает нормально.

- Добавление топлива

  - Добавлять топливо можно только в выключенном режиме.

  - Разрешается использовать бензин марки 93, масло – машинное для двухтактных двигателей. Объемное соотношение бензин – масло 25:1. Топливо низкого качества повлияет на производительность двигателя и приведет к поломке двигателя. При заправке, топливный фильтр не должен удаляться для предотвращения попадания грязи в топливный бак.

- Добавление химиката

1) При распылении жидкостей, во время добавления химиката переключатель должен быть закрыт, см. Рис. 8. При опылении, дроссельный клапан и топливный регулятор должны быть в нижнем положении, в противном случае выхлоп опылителя будет содержать химикаты.

- Так как порошковые вещества легко ссыхаются, химикаты не должны находиться в баке в течение длительного времени.

- Во время распыления жидкостей, крышка бака для химикатов должна быть плотно прикручена. После добавления порошкообразного вещества, пожалуйста, прочищайте резьбу входного раструба бака, а затем плотно надевайте крышку.

Рис. 8.

4.    Холодный старт

Пожалуйста, действуйте в соответствии со следующими процедурами.

1)Откройте топливный переключатель, см. Рис. 9

2) Переведите топливный регулятор в начальное положение.

3) Переведите дроссельную заслонку в полностью открытое положение.

4) Потяните стартер несколько раз и медленно верните в начальное положение. Не позволяйте рукояти свободно вращаться. Это может привести к повреждению стартера.

5) Закройте дроссель и потяните рукоять стартера до тех пор, пока двигатель не заведется.

6) После полного старта, полностью откройте дроссель.

7) Дайте двигателю отработать 2-3 минуты, затем запустите распылитель/опылитель.

Рис. 9.

5.    Запуск разогретого двигателя.

1) Оставьте дроссель в полностью открытом положении.

2) Если двигатель потребляет слишком много топлива. Оставьте топливный регулятор полностью закрытым, запустите стартер 5-6 раз. Затем запустите двигатель, как указано выше.

6.Подстройкаскорости.

Скорость вращения не может быть задана с помощью топливного регулятора в рабочем положении, а также двигатель не может быть остановлен выставлением рукоятки в нижнее положение. Способ регулирования изображен на Рис. 10.

Рис. 10.

    - Ослабьте стопорную гайку.

    - Поверните регуляторный винт вправо чтобы уменьшить.

    - Вращение в противоположную сторону увеличит скорость.

    - После того, как настройка завершена, затяните стопорную гайку.

7.    Остановка двигателя.

      - Во время работы в режиме распыления жидкости сначала выключите подачу химиката переключателем, затем остановите двигатель.

      - Во время работы в режиме опыления, переведите топливную рукоять и рукоять опылителя в закрытое положение.

      - После завершения предыдущих действий, закройте регулятор топлива, так как это может привести к проблемам при старте в следующий раз.

Замечание: Во время работы двигателя, шланг должен быть присоединен к устройству, в противном случае вентилирующий поток воздуха может уменьшиться, и двигатель может быть поврежден.

Распыление/Опыление

1) Распыление жидкостей. Ослабьте стягивающий колпачок, отрегулируйте длину форсунки, подобрав нужные условия распыления. Вращайте регулирующую рукоять для изменения количества распыляемого вещества. См. Рис.11.

| Положение | Расход (л/мин) |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |

Рис. 11

2) Опыление. Отрегулируйте скорость расхода, меняя положение рычажка опылителя в коромысле. См. Рис. 12.

Рис. 12

Техника безопасности

- Прочтите это руководство внимательно. Удостоверьтесь в том, что знаете, как правильно управлять устройством перед работой.

- Защитная одежда (Рис. 13)

  - Используйте головной убор с полями.

  - Используйте пылезащитные/водозащитные очки.

  - Используйте респиратор.

  - Используйте длинные перчатки.

  - Используйте защитный костюм во избежание

отравления.

  - Надевайте сапоги.

- Следующим лицам запрещается использовать данное устройство:

1)	Душевнобольным.

2)	В состоянии алкогольного опьянения.

3)	Лицам преклонного возраста.					       Рис. 13

4)	Лицам, не умеющим обращаться с устройством.

5)	Лицам, находящимся в состоянии физиологического истощения а также тем, кто не в состоянии должным образом управлять устройством.

6)	Не выспавшимся лицам, а также сразу после тяжелой физической нагрузки.

7)	Беременным и кормящим женщинам.

- Предотвращение воспламенения.

1) Не разводите костер и не курите рядом с устройством.

2) Никогда не заправляйте устройство во включенном режиме или когда двигатель разогрет.

3) Никогда не проливайте топливо на устройство. Если это произошло, очистите его.

4) Всегда плотно закрывайте крышку топливного бака.

5) Всегда уносите топливный контейнер минимум на 10 метров от устройства перед включением.

- Запуск двигателя (Рис. 14).

1) Переведите рукоять подачи порошка в нижнее положение перед стартом двигателя. Если этого не сделать, порошок будет распыляться при старте двигателя.

2) Запрещается находиться непосредственно перед форсункой. Несмотря на то, что заслонка для порошка закрыта, остатки порошка из трубы будут выброшены наружу. См. Рис. 14.

Рис. 14.

Распыление жидкости/опыление.

- Оптимально использовать устройство в холодную погоду при слабом ветре. К примеру, рано утром или поздно вечером. Так можно уменьшить испарение и перенос химикатов и увеличить защитный эффект.

- Необходимо двигаться в сторону против ветра.

- Если ваш рот или глаза окажутся забрызганными, промойте их чистой водой, а затем обратитесь к врачу.

- Если у вас начинается головная боль или головокружение, немедленно останавливайте работу и обратитесь к врачу.

- Опыление/орошение должно проводиться в соответствии с инструкцией, прилагаемой к химикатам и сельскохозяйственными нормами.

- Необходимо следовать инструкциям на упаковке химикатов во время приготовления раствора пестицидов.

- Запрещено использовать специальные жидкости, такие как сильные кислоты или щелочи и т. д.

Неполадки и способы их решения

- Двигатель стартует с трудностями или вообще не запускается. Проверьте, проскакивает ли искра в свече зажигания. Завинтите свечу зажигания, сомкните контакт свечи с цилиндром. Потяните стартер и пронаблюдайте, есть ли искры между контактами. Тяните стартер осторожно, не касаясь металлических частей свечи зажигания во избежание поражения электрическим током, см. Рис. 15.

Рис. 15. Неверно!

| Неполадка | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Устройство зажигания отсырело | Просушка устройство зажигания |
|  |  | Сажа закоптила свечу зажигания | Очистка от копоти |
|  |  | Зазор между контактами свечи слишком велик или слишком мал | Подстройка зазор до величины 0.6-0.7 мм. |
|  | Свеча зажигания | Изоляция свечи повреждена | Замена свечи зажигания |
| Нет искры |  | Сгорели контакты свечи | Замена свечи зажигания |
|  |  | Оплетка провода повреждена | Замена или починка |
|  |  | Плохая изоляция обмотки | Замена |
|  |  | Провод обмотки разорван | Замена |
|  | Индуктор | Повреждено устройство зажигания | Замена |
|  | Компрессионное отношение в норме и подача топлива в норме. | Засасывается избыточное количество топлива | Уменьшение подачи топлива |
|  |  | Топливо низкого качества, смешанное с водой или загрязненное. | Смена топлива |
|  | Подача топлива в норме, но компрессионное отношение мало. | Цилиндр или поршневое кольцо сточились и износились | Замена цилиндра или поршневого кольца |
|  |  | Ослабилась свеча зажигания | Затяжка свечи |
| Норма | Не поступает топливо от карбюратора | В баке закончилось топливо | Заправка |
|  |  | Загрязнился топливный фильтр | Прочистка фильтра |
|  |  | Зазор в топливном бале заблокирован | Прочистка зазора |

- Мощность двигателя недостаточна

| Неполадка | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Уровень компрессии и зажигание в норме | Забилась пластина фильтра | Промывка |
|  | Топливо смешано с водой | Смена топлива |
|  | Двигатель перегревается | Отключение и остужение |
|  | Сажа осаждается на глушителе | Прочистка |
| Перегрев двигателя | Топливо слишком жидкое | Подстройка карбюратора |
|  | Сажа осаждается на цилиндре | Прочистка |
|  | Плохое машинное масло | Замена на специальное машинное масло |
|  | Нет соединения со шлангом | Подсоединение шланга |
| Стучащие звуки | Плохое топливо | Замена |
|  | Сажа осаждается в камере сгорания | Прочистка |
|  | Ходовые части источились и износились | Проверка и замена |
| 3. Двигатель отключается во время работы |
| Неполадка | Причина | Решение |
| Двигатель отключается внезапно | 1 .Подводящий провод к свечам зажигания ослаблен | Подключить его надежно |
|  | 2.Поршень поврежден | Замена поршня или починка |
|  | 3.Свеча зажигания закоптилась или закоротилась |  |
|  | 4.Топливо закончилось | Заправка топливного бака |
| Двигатель отключается медленно | 1. Карбюратор засорился изнутри | Прочистка карбюратора |
|  | 2.Засорилась щель в топливном баке | Прочистить щель |
|  | 3.Топливо содержит примеси воды | Заменить топливо |

- Проблема при отключении двигателя.

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Рукоятка подачи топлива в нижнем положении, но двигатель все равно работает. | Пусковой шнур стартера слишком короткий (число оборотов на холостом ходу больше). | Подстроить длину шнура в соответствии с Рис. 13. |
| Распыление жидкости |
| Проблема | Причина | Решение |
| Нет распыляемой струи или она прерывается | 1. Насадка-выключатель или регулирующий вентиль загрязнены. | Прочистка |
|  | 2.Подводящая труба для жидкости загрязнена | Прочистка |
|  | 3. Нет давления или давление мало | Подтянуть заглушку и завинтить обе крыльчатые гайки |
| Утечка распыляемой жидкости | 1 .Распыливающая шайба плохо подогнана | Подгонка шайбы |
|  | 2.Ослаблены резьбовые сочленения | Затяжка сочленений |
| Опыление |
| Проблема | Причина | Решение |
| Нет выброса струи порошка или она прерывается | Затвор для порошка не может открыться | Подстройка натяжного стержня задвижки для порошка. |
|  | Порошок гранулированного вещества содержит посторонние объекты | Прочистка |
|  | Порошок гранулированного вещества образовал ком. | Удаление засора |
|  | Гранулы вещества сырые | Просушка порошка |
| Задвижка для порошка работает не должным образом | 1. Задвижка не закрывается | Подстройка натяжного стержня задвижки для порошка. |
|  | 2. Задвижка для порошка заблокирована посторонним предметом | Прочистка |
| Утечка порошка | 1 .Зажимная планка бака для химикатов ослаблена | Затяжка планки |
|  | 2.Прокладка дозатора порошка повреждена. | Замена прокладки |
| Уровень расхода не контролируется | Дозаторное устройство затворки для порошка работает не правильно | Починка затворки |

Техническая эксплуатация и хранение

в течение длительного времени

- Техническая эксплуатация при распылении жидкостей.

- После распыления прочищайте бак для химикатов от остатков смеси или порошка. Промывайте бак и все другие части.

- После опыления или распыления гранулированного вещества, прочищайте затворку для порошка и бак для химикатов снаружи и изнутри.

- После использования ослабляйте заглушку бака для химикатов.

- После прочистки запускайте устройство на 2-3 минуты на низких оборотах вхолостую.

  - Эксплуатация топливной системы.

- Загрязнение топливной смеси порошком или попадание в него воды являются основными причинами проблем с двигателем, так что топливная система должна прочищаться очень часто.

- Если в топливном баке и карбюраторе остается топливо в течение долгого времени, оно затвердевает и приводит к засору, что вызывает ненадлежащую работу двигателя. Если устройство не используется в течение недели, все топливо необходимо слить.

  - Эксплуатация воздушного фильтра и свечи зажигания.

- После каждодневного использования, промывайте воздушный фильтр. Налипание химикатов на губке фильтра приводит к понижению мощности двигателя. Пожалуйста, обратите на это особое внимание.

- Промойте губку бензином, отожмите бензин и вставьте губку обратно.

- Рабочий клиренс для свечи зажигания 0.6-0.7 мм. Пожалуйста, проверяйте клиренс регулярно; если он слишком мал или слишком велик, подстройте его как изображено на Рис. 16.

Рис. 16

Модель свечи зажигания в этой модели 4106J. Не используйте другие модели.

Хранение в течение длительного времени.

- Прочистите внешние части устройства. Нанесите антикоррозийное масло на поверхность металлических частей.

- Снимите свечу зажигания. Залейте 15-20 г. машинного масла в цилиндр. Используйте специальное масло для двухтактных двигателей. Поднимите поршень в верхнее положение, затем укрепите свечу.

- Скрутите две крыльчатые гайки. Снимите бак для химикатов. Прочистите заслонку для порошка и поверхность внутри и снаружи бака. Если в заслонке останутся химические вещества, она не будет работать надлежащим образом и возникнет сильная утечка порошка. Затем наденьте бак для химикатов и ослабьте заглушку бака.

- Снимите распылительную секцию и вымойте; затем храните ее отдельно.

- Необходимо слить все топливо из бака и карбюратора.

Рисунок 1.

Приложение I: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 1(I)

| Номер п/п | Номер детали | Название | Кол-во | Номер п/п | Номер детали | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 1E40FP-3Z-7 | Цилиндр | 1 | 1-28 | 1E40FP-3Z.3-6 | Шайба | 2 |
| 1-2 | GB70-85 | Болт M5 x 20 | 4 | 1-29 | 1E40FP-3Z.3.I | Коленчатый вал | 1 |
| 1-3 | 1E40FP-3Z-6 | Прокладка | 1 | 1-31 | 1E40FP-3Z-I6 | Гайка | 2 |
| 1-4 | 1E40FP-3Z- 18 | Прокладка | 2 | 1-32 | GB859 - 87 - 10 | Шайба | 2 |
| 1-6 | 1E40FP-3Z- 12 | Кривошипная камера. Передняя часть. | 1 | 1-33 | CBW8-B-10-1«HV | Шайба | 2 |
| 1-5 | 1E401- "»Z-5 | Прокладка | 1 | 1-34 | 1E40FP- 3Z- 3- 1 | Ключ | 1 |
| 1-10 | 1Е40» | Глушитель | 1 | 1-35 |  | Ротор | 1 |
| 1-11 | CB70-85 | Болт M6X35 | 2 | 1-36 |  | Катушка | 1 |
| 1-12 | GB618-85 | Винт M5 x 12 | 1 | 1-37 |  | Катушка | 1 |
| 1-13 | 1E40FP-3Z-8 | Кожух | 1 | 1-38 | 1E40FP-3Z-21 | Крышка | 1 |
| 1-14 | GB818-85 | Винт M5x 10 | 2 | 1-39 | 1E40FP-3Z-22 | Пружина | 1 |
| 1-15 | 1E40FP-3Z-14 | Кривошипнаякамера. Задняя часть. | 1 | 1-40 | 1E40FP-3Z-20 | Прокладка | 1 |
| 1-16 | 1E40FP-3Z- 13 | Прокладка | 1 | 1-41 |  | Провод | 1 |
| 1-17 | GB276-82 | Подшипник C202 | 2 | 1-42 | 4106J | Заглушка | 1 |
| 1-18 | 1E40FP-3Z-11 | Уплотнитель | 2 | 1-43 | CB845-85 ST4-2XJ$-C-H | Винт |  |
| 1-20 | GB70-85 | Винт MS*30 | 4 | 1-44 | GB818-85 | Винт M4 x 16 | 1 |
| 1-22 | GB70-85 | Болт M6 x 30 | 4 | 1-45 | 1E40FP-3Z-9 | Крышечка | 1 |
| 1-23 | 1E40FP-3Z.3-2 | Поршень | 1 | 1-46 | 1E40FP-3Z.4-9 | Веревка | 1 |
| 1-24 | 1E40FP- 3Z.3- 5 | Поршневое кольцо | 2 | 1-47 | GB67-85 | Винт M5X 12 | 1 |
| 1-25 | 1E40FP - 3Z. 3 - 3 | Поршневая шестеренка | 1 | 1-48 | 1E40FP-3Z.4-4 | Шайба | 1 |
| 1-26 | 1E40FP-3Z.3-4 | Кольцо | 2 | 1-49 | 1E40FP - 3Z. 4-5 | Направляющая втулка | 1 |
| 1-27 | 1E40FP- 3Z. 3.2 | Подшипник | 1 | 1-50 | GB860 - 87 8 | Прокладка | I |

Приложение I: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 1(II)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п. | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-51 | 1E40FP-3Z.4-8 | Стартовое колесико | 1 | 1-8: |  | Форсунка |  |
| 1-52 | 1E40FP-3Z.4 -6 | Шкив | 1 | 1-82 |  | Поплавковая камера | 1 |
| 1-53 | 1E40FP-3Z.4-7 | Пружина | 1 | 1-83 |  | Прокладка |  |
| 1-54 | GB818-85 | Винт MSx20 |  | 1-84 | GH51S-S5 | Винт M4X12 | 2 |
| 1-55 | IE40FP-3Z.4-1 | Кожух | 1 | 1-85 |  | Шарнир | 1 |
| 1-56 | 1E40FP-3Z- 17 | Маркировочный знак | 1 | 1-86 |  | Петля | 1 |
| 1-58 | 1E40FP-3Z.4-2 | Рукоять | 1 | 1-87 |  | Штырь | I |
| 1-59 | 1E40FP-32- 19 | Храповик | 1 | 1-88 |  | Вентиль | 1 |
| 1-61 | 1E40FP-3Z-4 | Прокладка |  | 1-89 |  | Хомут | 1 |
| 1-62 | 1E40FP-3Z-3 | Изолятор | 1 | 1-90 |  | Болт | 1 |
| 1-63 | 1E40FP-3Z-2 | Трубка | 1 | 1-91 |  | Гайка | 1 |
| 1-64 | GB8I8-&5 | Винт M5X25 | 1 | 1-92 |  | Уплотнитель | 1 |
| 1-71 |  | Корпус |  | 1-93 |  | Переключатель | 1 |
| 1-72 |  | Крышка | I | 1-94 |  | Болт |  |
| 1-73 |  | Болт | 1 | 1-95 |  | Уплотнитель | 2 |
| 1-74 |  | Гайка | 1 |  |  |  |  |
| 1-75 |  | Поршень | I |  |  |  |  |
| 1-76 |  | Пружина | I |  |  |  |  |
| 1-77 |  | Кольцо | I |  |  |  |  |
| 1-78 |  | Игла | 1 |  |  |  |  |
| 1-79 |  | Зажим | 1 |  |  |  |  |
| 1-80 |  | Трубка | I |  |  |  |  |

Рисунок 2.

Приложение II: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 2(I)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | GB6170 M6 | Гайка | 5 | 2-22 | BG4I5.9.1 | Сумка для инструментов | 1 |
| 2-2 | GB859 6 | Прокладка | 7 | 2-23 | 3WF-2.6.7.2 | Дроссельный стержень | 1 |
| 2-3 | GB96 6 | Прокладка | 7 | 2-24 | 3WF-2.6A.il. 2 | Контактное поле | 1 |
| 2-4 | 3WF-2.6.10- 1 | Корпус | 1 | 2-25 | GB9074.4 M5x 16 | Болтовое соединение | 1 |
| 2-5 | 3WF-2.6A.6 | Резиновый шток | 3 | 2-26 | 3WF-2.6.3 | Трос привода дроссельных заслонок | 1 |
| 2-6 | GB818 M5X16 | Винт | 2 | 2-27 | QGZ40-35.12-5 | Гаечный ключ (Не исп. в 2.6A) | 1 |
| 2-7 | 3WF-2.6A.8 | Опорная стойка | Исп. 2.6A | 1 | 2-28 | JWF-2.6A.II.I-I | Знак | 2 |
|  | 3WF-2.6B.4 |  | Исп. 2.6 |  |  |  |  |  |
| 2-8 | 3WF-3 -18 | Соединительная прокладка | 2 | 2-29 | 3WF-3-5 | Рукоятка | 2 |
| 2-9 | 3WF-2.6B-2 | Пластиковый хомут | 8 | 2-30 | 3WF-2.6A.il.1-2 | Измерительная трубка | 1 |
| 2-10 | 3WF-2.6.8 | Коврик | 1 | 2-31 | 3WF-2.6.7.1 | Вал | 1 |
| 2-11 | EB-415.16-2 | Петля | 2 | 2-32 | 3WF-3-15 | Коннектор | 1 |
| 2-12 | GB39 M6 | Гайка | 2 | 2-33 | GB6170 M5 | Гайка |  |
| 2-13 | 3WF-2.6A.5 | Ремешок | 2 | 2-34 | 3WF-2.6.7-7 | Стержень | 1 |
| 2-14 | GB947 M6X16 | Винт | 2 | 2-35 | 3WF-2.6A-2 | Штырь | 1 |
| 2-15 | 3WF-3.26.3 | Гаечный ключ | 1 | 2-36 | 3WF-2.6.7-6 | Пластинка | 1 |
| 2-16 | 3WF-2.6B.6 | Инструмент для разборки | 1 | 2-37 | G89074.1 М4x10 | Винт |  |
| 2-17 |  | Винтовая пара | 1 | 2-38 | 3WF-2.6.9-1 | Общи чехол | 1 |
| 2-18 | GB4388 8КЮ | Гаечный ключ (Исп. в 2.6A) | 1 | 2-39 | 3WF-2.6A-3 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 2-19 | GB4625 S«4 | Гаечный ключ | 1 | 2-40 | 3WF-3-9 | Прокладка | 1 |
| 2-20 | GB4625 S=5 | Гаечный ключ | 1 | 2-41 | 3WF-2.6.6-1 | Трубка | 1 |
| 2-21 | GB4388 14X17 | Гаечный ключ | 1 | 2-42 | 3WF-3-8 | Крышечка | 1 |

Приложение II: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 2(II)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п. | Номер детали | Название детали (Не исп. в 2.6) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-43 | CB845 M4X13 | Винт | 3 | 2-65 | GB5783 M6X20 | Винт (Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-44 | 3WF-3.6-3 | Штырь | 1 | 2-66 | GB6170 M6 | Винт | 1 |
| 2-45 | 3WF-3.6-2 | Резиновая шайба | 1 | 2-67 | 3WF-3.25.4 | Страховочная цепь (Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-46 | 3WF-3.6-1 | Штоссель | 1 | 2-68 | GB62 M6 | Винт | 1 |
| 2-47 | 3WF-3.6-4 | Кронштейн | 1 | 2-69 | 3WF-2.6A.4.2-2 | Прокладка | 1 |
| 2-48 | CB896 5 | Кольцо | I | 2-70 | GB96 6 | Прокладка (Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-49 | GB9074 4 M6X20 | Винт | 3 | 2-71 | 3WF-2.6A.4.2 | Вентилятор (Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-50 | 3WF-3-21 | Заглушка | 1 | 2-72 | GB818M5X35 | Винт | 10 |
| 2-51 | 3WF-3-22 | Ось клапанного коромысла | 1 | 2-73 | 3WF-2.6.9.3 | Спиральный кожух | 1 |
| 2-52 | GB1235 14 X 2.4 | Уплотнительная прокладка | 1 | 2-74 | G870 M5 x 35 | Винт | 4 |
| 2-53 | GB119 B6X55 | Штырь | 1 | 2-75 | 3WF-3-19 | Защитный корпус | 1 |
| 2-54 | CB896 9 | Кольцо | 1 | 2-76 | GB96 8 | Прокладка | 2 |
| 2-55 | 3WF-2.6.6.1 | Заслонка | 1 | 2-77 | G86170 M8 | Гайка (Не исп. в 2.6A) | 2 |
| 2-56 | 3WF-2.6.6 | Кожух заслонки | > | 2-78 | GB62 M8 | Гайка (Не исп. в 2.6) | 2 |
| 2-57 | 3WF-2.6.9.1 | Спиральный кожух | 1 | 2-80 | GB798 M8X90 | Болт | 2 |
| 2-58 | GB5783 M6 x 35 | Болт | 2 | 2-81 | GB1I9 B6X32 | Штырь | 2 |
| 2-59 | 3WF-2.6.2 | Топливный бак | 1 | 2-82 | 3WF-2.6A-1 | Зажим | 2 |
| 2-60 | GB97.1 6 | Прокладка | 2 | 2-84 | GB9074.4M5X35 | Винт | 4 |
| 2-61 | 3WF-2.6.9.2 | Насосное колесо | 1 | 2-85 | 3WF-3.7-2 | Распылительная шайба | 1 |
| 2-62 | 3WF-2.6A.7 | Кронштейн | 2 | 2-86 | 3WF-3.20- 1 | Трубка | 1 1 |
| 2-64 | 3WF-2.6A.4.2-1 | Муфта (Не исп. в 2.6) | 1 | 2-87 | 3WF-2.6A.1-2 | Шайба |  |

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п . | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-88 | 3WF-2.6-5 | Фабричная марка(Не исп. в 2.6A) | 1 | 2-109 | 9G79 | Трубка | 1 |
| 2-8У | 3WF-3.20-2 | Распылительная шайба | 1 | 2-110 | 3WF-3.17.1-3 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 2-90 | 3WF-3.7-1 | Уплотнительная прокладка | 1 | 2-111 | 3WF-3.17.1-1 | Воздушный клапан | 1 |
| 2-91 | 3WF-2.6-1 | ??????? | 1 | 2-112 | 3WF-3.17.J-2 | Колпачок | 1 |
| 2-92 | CB70 M5X25 | Винт | 2 | 2-113 | BG305.10.2 | Вентиль бака для химикатов | 1 |
| 2-93 | 3WF-2.6.4- 1 | Сочленение | 1 | 2-114 | BG305.10.2-1 | Вентиль бака для химикатов | 1 |
| 2-94 | 3WF-3.17-1 | Бак для химикатов | 1 | 2-115 | BG305.10.2-3 | Пластиковый колпачок | 1 |
| 2-95 | 3WF-3-3 | Зажим | 2 | 2-116 | BG-328.7-4 | Сетка фильтра | 1 |
| 2-96 | CI38I8M5X16 | Винт | 2 | 2-117 | BG305.10.2~2 | Резиновый колпачок | 1 |
| 2-97 | G139074.3 M5X40 | Винт | 2 | 2-118 | 3WF-2.6A.l-l | Бак (Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-98 | BG415-6 | Топливная трубка | 1 | 2-119 | BG415.7.1-1 | Колпачок (Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-99 | UC415-7 | Сильфон | 1 | 2-120 | 3WF-2.6A.1-3 | Прокладка (Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-100 | CD97.1 5 | Прокладка | 2 | 2-121 | 3WF-2.6.4-4 | Трубка (Не исп. в 2.6A) | 1 |
| 2-101 | CB859 5 | Прокладка | 2 | 2-122 | 3WF-2.6.4-6 | Вилочковая трубка (Не исп. в 2.6A) | 1 |
| 2-102 | CD6I70 M5 | Гайка | 2 | 2-123 | 3WF-2.6.4-3 | Коннектор(Не исп. в 2.6A) | 1 |
| 2-103 | 3WF-2.6-3 | Поддерживающий корпус | 1 | 2-124 | 3WF-2.6.4-5 | Вилочковая трубка (Не исп. в 2.6A) | 1 |
| 2-104 | 3WF-3-11 | ??????? | 1 | 2-125 | 3WF-3.19.5-2 | Винт | 2 |
| 2-105 | 3WF-3.20.1 | Сетка фильтра | 1 | 2-126 | 3WF-3.19.4-3 | Задвижка | 2 |
| 2-106 | 3WF-2.6.2-1 | Топливный бак | 1 | 2-127 | 3WF-3.19.4-4 | Тонкая прокладка | 2 |
| 2-107 | DC305.10 -2 | Уплотняющая прокладка | 1 | 2-128 | 3WF-3.19.5-1 | Зажим | 1 |
| 2-108 | BC305.10.1 | Инструмент для установки сетки фильтра | 1 | 2-129 | 3WF-3.19.5 | Зажим |  |

Приложение II: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 2(III)

Приложение II: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 2(IV)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п . | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-130 | 3WF-3.17.2-2 | Уплотнительная прокладка | 1 | 2-151 | 3WF-2.6.4.3.1 | Форсунка | 1 |
| 2-131 | 3WF-3.20.2-2 | Сочленительная трубка | 1 | 2-152 | 3WF-2.6.4.3.1-I | Прокладка | 1 |
| 2-133 | 3WF-3.17.2-1 | Крышечка | 1 | 2-153 | 3WF-2.6.4.3.I-2 | Седло клапана | 1 |
| 2-134 | 3WF-3.20.2-1 | Соединительный колпачок | 1 | 2-154 | 3WF-2.6.4.3.1-3 | Вращающийся импеллер | 1 |
| 2-135 | 3WF-3.19-1 | Колпачок | 1 | 2-155 | 3WF-2.6.4.3-1 | Форсунка | 1 |
| 2-136 | SG79 | Трубка | 1 | 2-156 | GB1235 16 x 2.4 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 2-137 | 3WF-3.19.J | Запорный кран | 1 | 2-157 | 3WF-3.19.3-3 | Клапан | 1 |
| 2-138 | SC79 | Трубка | 1 | 2-158 | IE40F-3A.T, |  | 1 |
| 2-139 | ZB4-5-02 | Шланг | 1 | 2-159 | ie40f- 3a.tj -1 |  | 1 |
| 2-140 | 3WF-2.6A.4.1-1 | Зажим | 1 | 2-160 | IE40F-3A.3-5 | Фабричная марка(Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-141 | 3WF-2.6A.4.1 | Зажим | 1 | 2-161 | IE36F. 16-2 |  | 1 |
| 2-142 | 3WF-2.6.4.I-2 | Сочленение | 1 | 2-162 | IE40F-3A.T,-2 | Задняя пластина(Не исп. в 2.6) | 1 |
| 2-143 | GB1235 65 * 3.1 | Уплотнительная прокладка | 1 | 2-163 | 1E40F-3A.3-4 |  | 1 |
| 2-144 | 3WF-2.6.4.1-I | Трубка | 1 | 2-164 | 1E40F-3A.3-2 |  | 1 |
| 2-145 | 3WF-2.6.4.1 | Сочленение | 1 | 2-165 | 1E40F-3A.3-3 |  | 1 |
| 2-146 | 3WF-2.6.4-2 | Трубка | 1 | 2-166 | IE40F-3A.3-1 |  | 1 |
| 2-147 | G09074.4 M5X25 | Винт | 1 | 2-167 | IE40F-3A.3-5 | фабричная марка | 1 |
| 2-148 | 3WF-2.6.4-8 | Рукоятка | 1 | 2-168 | IE40F-3A.3 |  | 1 |
| 2-149 | 234-5-4-01 | Зажим | 1 | 2-169 | 3WF-2.7.3-I | Форсунка | 1 |
| 2-150 | 3WF-2.6.4.3 | Форсунка | 1 |  |  |  |  |

Рисунок 3.

Приложение III: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 3(I)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п . | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | EB-415 -18 | Нейлоновый зажим | 5 | 3-23 | 3WF-3-16 | Пластина | 1 |
| 3-2 | GB6170 M6 | Гайка | 5 | 3-25 | 3WF-3.25.4 | Страховочная цепь | 1 |
| 3-3 | GB96 6 | Прокладка | 10 | 3-26 | GB4625S=4 S=5 | Гаечный ключ | 1 |
| 3-4 | GB859 5 | Прокладка | 17 | 3-27 | 8x10 14x17 | Гаечный ключ | 1 |
| 3-5 | 3WF-3.11 | Коврик | 1 | 3-28 |  | Отвертка | 1 |
| 3-6 | EB-415.16- 1 | Корпус | 1 | 3-29 | 3WF-3.26.1 |  | 1 |
| 3-7 | EB-415.16 - 2 | Петля | 2 | 3-30 | 3WF-3.26.3 | Гаечный ключ | 1 |
| 3-8 | G339 M6 | Гайка | 2 | 3-31 | 3WF-3.25.1 | Дроссельная веревка | 1 |
| 3-9 | 3WF-2.6A.5 | Лента | 2 | 3-32 | 3WF-3-13 | Импеллер | 1 |
| 3-10 | GB818 M6x16 | Винт | 2 | 3-33 | 3WF-3.5 | Резиновый шток | 3 |
| 3-11 | 3WF-2.6A-2 | Штырь | 1 | 3-34 | 3WF-3-14 | Общий чехол | 1 |
| 3-12 | 3WF-3-12 | Стержень осевой тяги | 1 | 3-35 | CB845 ST4.2x13 | Винт | 3 |
| 3-13 | GB6170MS | Гайка | 1 | 3-36 | 3WF-3-8 | Колпачок | 1 |
| 3-14 | 3WF-3-15 | Коннектор | 1 | 3-37 | 3WF-3.10 | Резиновый шток | 3 |
| 3-15 | 3WF-3.3 | Рукоятка опылителя | 1 | 3-38 | GB818 M5x16 | Винт | 2 |
| 3-16 | 3WF-3-4 | Градуатор | 1 | 3-39 | EB-415.19 | Нижняя опорная стойка | 1 |
| 3-17 | 3WF-3-5 | Рукоятка | 2 | 3-40 | 3WF-3-18 | Шток для промывки штуцера | 2 |
| 3-18 | GB818 M5x12 | Винт | 2 | 3-41 | 3WF-3.9 | Лента | 1 |
| 3-19 | BG415.9.1 | Сумка для инструментов | 1 | 3-42 | 3WF-3-7 | Трубка | 1 |
| 3-20 | 3WF-3.4 | Рычажок дроссельной заслонки | 1 | 3-43 | 3WF-3-9 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 3-21 | 3WF-3.2 | Опорная рама | 1 | 3-44 | 3WF-3.6-3 | Штырь | 1 |
| 3-22 | GB818 M5x12 | Винт | 6 | 3-45 | 3WF-3-72 | Цилиндрическая прокладка | 1 |

Приложение III: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 3(II)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п . | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-46 | GB1235 14 X 2.4 | Уплотнительная прокладка | 1 | 3-69 | 3WF-3.16-1 | Бак для топлива(Не исп. в 3A) | 1 |
| 3-47 | GB119 B6X55 | Штырь | 1 | 3-70 | 3WF-3.20.1 |  | 1 |
| 3-48 | GB896 9 | Кольцо | 1 | 3-71 | 3WF-3-11 |  | 1 |
| 3-49 | 3WF-3.1 | Кожух задвижки | 1 | 3-72 | GB96 5 | Прокладка | 2 |
| 3-50 | GB29 M6X40 | Винт | 4 | 3-73 | GB818 M5X55 | Винт | 2 |
| 3—51 | CBS783 M6X35 | Болт | 2 | 3-74 | 3WF-3-3 | Зажим | 2 |
| 3-52 | 3WF-3-23 | Крепление бака для химикатов | 2 | 3-75 | SG79 | Топливный канал (Не исп. в 3A) | 1 |
| 3-53 | 3WF-3-21 | Заглушка | 1 | 3-76 | 3WF-3-2 | Гайка | 2 |
| 3-54 | 3WF-3.17-1 | Бак для химикатов | 1 | 3-77 | 3WF-3-10 | Винт | 2 |
| 3-55 | GB896 9 | Кольцо | 1 | 3-78 | (31235 100 X 3.1 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 3-56 | 3WF-3.6-4 | Кронштейн | 1 | 3-79 | 3WF-3-6 | Изогнутая трубка | 1 |
| 3-57 | 3WF-3.6-1 | Ползун | 1 | 3-80 | 3WF-3.7- 1 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 3-58 | 3WF-3.6-2 | Резиновый шток | 1 | 3-81 | 3WF-3.20-2 | Распыляющая шайба | 1 |
| 3-59 | 3WF-3.16.1 | Фильтр (Не исп. в 3A) | 1 | 3-82 | 3WF-3.14 | Спиральный кожух | 1 |
| 3-60 | 3WF-3.16.2-3 | Крышечка(Не исп. в 3A) | 1 | 3-83 | GB818 M5X30 | Винт | 9 |
| 3-61 | BG328.7-4 | Сетка фильтра(Не исп. в 3A) | 1 | 3-84 | GB818 M5X25 | Винт | 4 |
| 3-62 | 3WF-3.16.2-1 | Колпачок(Не исп. в 3A) | 1 | 3-85 | 3WF-3-19 | Защита | 1 |
| 3-63 | 3WF-3.16.2 |  | 1 | 3-86 | 3WF-3.13 | Спиральный кожух | 1 |
| 3-64 | 3WF-3.16 | Топливный бак (Не исп. в 3A) | 1 | 3-87 | GB96 8 | Прокладка | 2 |
| 3-65 | 3WF-3.17.1-2 | Колпачок | 1 | 3-88 | GB6170 M8 | Гайка | 2 |
| 3-66 | 3WF-3.17.1-1 | Воздушный клапан | 1 | 3-89 | GB5783 M8X45 | Болт | 2 |
| 3-67 | 3WF-3.17.1-3 | Уплотнительная прокладка | 1 | 3-90 | CB818 M6X25 | Винт | 2 |
| 3-68 | SG79 | TUBE 8x1.5x500 | 1 | 3-91 | 3WF-3-1 | Прижимнаяпластина | 2 |

Приложение III: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 3(III)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п . | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-92 | 3WF-3.7-2 | Распыляющая пластина | 1 | 3-115 | 3WF-3.19.2 | Коннектор. Сборка. | 1 |
| 3-93 | 3WF-3.20-1 | Трубка | I | 3-116 | 3WF-3.19.2-1 | Коннектор | i |
| 3-94 | 3WF-2.6A.1 -2 | Пластина | 1 | 3-117 | GB1235 65x3.1 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 3-95 | 3WF-3-24 | Знак | 1 | 3-118 | 3WF-3.19.2-2 | Трубка | 1 |
| 3-96 | 3WF-3.20.2-2 |  | 1 | 3-119 | GB818 M5x12 | Винт | 1 |
| 3-97 | 3WF-3.17.2-2 | Уплотнительная шайба (Не исп. в 3A) | 1 | 3-120 | 3WF-3.19-2 | Зажим | 1 |
| 3-98 | 3WF-3.17.2-1 | Колпачок | 1 | 3-121 | GB951 3x16 | Деревянный винт | 1 |
| 3-99 | 3WF-3.20.2-1 |  | 1 | 3-122 | 3WF-3.19.3.1-1 | Деталь форсунки | 1 |
| 3-100 | 3WF-3.19-1 | Скоба | 4 | 3-123 | 3WF-3.19.3.1-2 | Деталь форсунки | 1 |
| 3-101 | SG79 | Пластиковая трубка 10x1.5x830 | 2 | 3-124 | 3WF-3.l9.3-5 | Форсунка | 1 |
| 3-102 | 3WF-3.19.1 |  | 1 | 3-125 | 3WF-3.19.3-2 | Колпачок | 1 |
| 3-103 | GB97.1 5 | Прокладка | 12 | 3-126 | 3WF-3.19.3-1 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 3-104 | 3WF-3.19-3 | Длинная изогнутая трубка | 1 | 3-127 | 3WF-3.19.3-4 | Короткая трубка | 1 |
| 3-105 | 3WF-3.21-2 | Соединительная трубка | 1 | 3-128 | GB1235 16x2.4 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 3-106 | 3WF-3.21 -1 | Направляющая трубка. | 1 | 3-129 | 3WF-3.19.3-3 | Измерительная трубка | 1 |
| 3-107 | 3WF-3.19.5 | 2 Скоба | 1 | 3-130 | 3WF-3.19.3 | Форсунка. Сборка | 1 |
| 3-108 | 3WF-3.19.5-2 | 2 Винт | 1 | 3-131 | GB29.2 M 6x16 | Винт | 4 |
| 3-109 | 3WF-3.19.4-3 | Пробка | 1 | 3-132 | 1E40FP-3Z.6-4 | Внутренняя крышка (Не исп. в 3A) | 1 |
| 3-110 | 3WF-3.19.4-4 | Тонкая прокладка | 1 | 3-133 | 1E40FP-3Z.6-5 | Железная сетка | 1 |
| 3-111 | 3WF-3.19.5-I | 2 Уплотнительное кольцо | 1 | 3-134 | 1E40FP-3Z.6-2 | Сетка фильтра |  |
| 3-112 | 3WF-3.19-4 | Шланг | 1 | 3-135 | 1E40FP-3Z.6-1 | Внешняя крышка (Не исп. в 3A) | I |
| 3-113 | 3WF-3.19.4-1 | 1 Зажим | 1 | 3-136 | IE40FP-3Z.6-3 | Пружинный зажим | 1 |
| 3-114 | 3WF-3.19.4 | 1 Зажим Сборка | 1 | 3-137 | 1E40FP-3Z.6 | Воздушный фильтр | 1 |

Приложение III: Список запасных деталей из Приложения Рисунок 3(IV)

| Номер п/п | Номер детали | Название детали | Кол-во | Номер п/п . | Номер детали | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-138 | 1E40F-3A.T | Воздухоочиститель(Не исп. в 3) | 1 | 3-153 | BG305.10.2 | Крышка бака для химикатов(Не исп. в 3) | 1 |
| 3-139 | IE40F-3A.Tj-I | Воздухоочиститель(Не исп. в 3) |  | 3-154 | BG305.10.2-1 | Крышка бака для химикатов(Не исп. в 3) | 1 |
| 3-140 | 1E36F.16-2 | Стержень фильтра(Не исп. в 3) | 1 | 3-155 | BG305.10.2 -3 | Пластиковая крышка (Не исп. в 3) | 1 |
| 3-141 | IE40F-3A.T2-2 | Задняя пластина(Не исп. в 3) | I | 3-156 | BG-328.7-4 | Сетка фильтра(Не исп. в 3) | 1 |
| 3-142 | 1E40F-3A.3-5 | Маркировка (Не исп. в 3) | 1 | 3-157 | BG305.10.2 -2 | Топливный бак(Не исп. в 3) | 1 |
| 3-143 | 3WF-2.6A.1-1 | Лапка(Не исп. в 3) | 1 | 3-158 | 3WF-2.6-3 | Рама (Не исп. в 3) | 1 |
| 3-144 | GI36170 M5 | Гайка | 2 | 3-159 | 3WF-2.6.2 | Топливный бак(Не исп. в 3) |  |
| 3-145 | G13859 5 | Прокладка | 2 | 3-160 | 3WF-3.19.6.1 | Кнопка | 1 |
| 3-146 | GB79.1 5 | Прокладка | 2 | 3-161 | 3WF-3.19.6-2 | Зажим | 2 |
| 3-147 | BG415-7 | Трубчатая пружина | 1 | 3-162 | 3WF-3.19.6-1 | Рукоятка | 1 |
| 3-148 | SG79 | Топливопровод | 1 | 3-163 | GB5781 -86 | Винт M6X30 | 2 |
| 3-149 | GBS18 M5X16 | Винт | 2 | 3-164 | 3WF-3.19.6 | Рукоятка | 1 |
| 3-150 | 3WF-2.6.2-1 | Топливный бак (Не исп. в 3) | 1 | 3-165 | 3WF-3A.1-2 | Прокладка(Не исп. в 3) | 2 |
| 3-151 | DG305.10 -2 | Уплотнительная шайба (Не исп. в 3) | 1 | 3-166 | 3WF-3A.1-1 | Соединительный шланг (Не исп. в 3) | I |
| 3-152 | №303.10.1 | Фильтр (Не исп. в 3) | 1 | 3-167 | 3WF-3A.1 -3 | Соединительная крышка (Не исп. в 3) | 1 |